ТЕНЗОДАТЧИКИ СЖАТИЯ И ДАТЧИКИ НА СДВИГ

| МОДЕЛЬ | RC1 | RC3 | RC3D | SB2 | BK2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНЕШНИЙ ВИД |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | C1 -40/40; С3 -40/40 | C1 -50/50; С3 -50/50 | C1 -40/40; С3 -40/40 | C1↑ -30/40; C3↑ -30/40 | С3↑ -20/65 |
| НАИБОЛЬШИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ (НПИ), тонн | 25,5…91,2 | 7,5…300,0 | 30,0; 40,0; 50,0 | 20,4; 45,3 | 0,2; 0,5; 1,0; 2,0 |
| РАБОЧИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ (РКП), мВ/В | 2,0±0,1% | 200 000 ед. | 2,0±0,1% |
| КЛАСС ТОЧНОСТИ по ГОСТ 30129-96 | C1; С3 | С3 |
| ЧИСЛО ПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ | 1000; 3000 | 3000 |
| МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА, Vmin | НПИ/4667; НПИ/10000 | НПИ/5000; НПИ/15000 | НПИ/5100; НПИ/11200 | НПИ/10000 |
| КОМБИНИРОВАННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, %РКП | ≤±0,03; ≤±0,02 | ≤±0,02 |
| РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, оС | -40…+40 | -50…+50 | -40…+40 | -30…+40 | -20…+65 |
| ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом | 400±15 | 1150±50 | Скорость преобразования 3…70 Гц (регулируется) | 385±20 | 1100±50 |
| ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом | 351±1 | 1000±2 | Внутреннее разрешение 1/550000 | 351±1 | 1000±2 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, ГОм | ≥5 | Асинхронный интерфейс RS-485A | ≥5 |
| ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, В | 5…15 | 9…12 | 5…15 |
| ПЕРЕГРУЗКА ДОПУСТИМАЯ, %НПИ | 200 |
| ПЕРЕГРУЗКА РАЗРУШАЮЩАЯ, %НПИ | 300 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА ДАТЧИКА | Нержавеющая сталь 1.4548 | Инструментальная сталь | Нержавеющая сталь 1.4548 |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ по ГОСТ 14254-96 | IP68 | IP68 | IP67 |

За дополнительной информацией обращайтесь к нам: т/ф (351) 237-88-87; 247-53-03; e-mail: info@flintec.chel.ru, vt@incompany.ru; web: www.flintec.chel.ru