ТЕНЗОДАТЧИКИ SINGLE POINT

| МОДЕЛЬ | PC1 | PC2 | PC6 | PC12 | PCB/PCBB | PC22 | PC42 | PC60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВНЕШНИЙ ВИД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ | С3↑ -30/40 | С3↑ -30/40 | С3↑ -30/40 | С3↑ -30/40 | С3↑ -30/40 | С3↑ -20/65 | С3↑ -20/65 | С3↑ -20/65 |
| НАИБОЛЬШИЙ ПРЕДЕЛ ИЗМЕРЕНИЙ (НПИ), кг | 7,5…200 | 20; 150 | 10…200 | 20 | 50…1000 | 5…40 | 5…200 | 30…750 |
| РАБОЧИЙ КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ (РКП), мВ/В | 2,0±0,1 | 2,0±0,2 |
| КЛАСС ТОЧНОСТИ по ГОСТ 30129-96 | С3 |
| ЧИСЛО ПОВЕРОЧНЫХ ИНТЕРВАЛОВ | 3000 |
| МИНИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА ПОВЕРОЧНОГО ИНТЕРВАЛА, Vmin | НПИ/8000 | НПИ/10000 | НПИ/10000 НПИ/20000 опц. | НПИ/20000 | НПИ/12500 | НПИ/6000 | НПИ/6000 НПИ/15000 опц. | НПИ/6000 НПИ/15000 опц. |
| КОМБИНИРОВАННАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, %РКП | ≤±0,015 | ≤±0,020 |
| РАБОЧИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДИАПАЗОН, оС | -30…+40 | -20…+65 |
| ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом | 390±20 | 1100±50 | 413±20 |
| ВЫХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, Ом | 330±25 | 960±50 | 350±25 |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ, МОм | ≥5000 |
| ДИАПАЗОН НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ, В | 5…15 |
| ПЕРЕГРУЗКА ДОПУСТИМАЯ, %НПИ | 200 | 150 |
| ПЕРЕГРУЗКА РАЗРУШАЮЩАЯ, %НПИ | 300 | 300 |
| МАТЕРИАЛ КОРПУСА ДАТЧИКА | Нержавеющая сталь 1.4548 | Алюминий |
| КЛАСС ЗАЩИТЫ по ГОСТ 14254-96 | IP67 | IP68 | IP67 |
| РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР ПЛАТФОРМЫ, mm | от 350х350 до 600х600 | 600x600; 1000х1000 | от 350х350 до 600х600 | 600х600 | от 600х600 до 1000х1000 | 350x350 | 400х400 | 600х600 |

За дополнительной информацией обращайтесь к нам: т/ф (351) 237-88-87; 247-53-03; e-mail: info@flintec.chel.ru, vt@incompany.ru; web: www.flintec.chel.ru