ВЕСОВОЙ ИНДИКАТОР FT-13 С ФУНКЦИЕЙ ДОЗИРОВАНИЯ

Весовой индикатор FT-13 оснащен 7-ю стандартными программами дозирования.

| Программа | Краткое описание | Возможное применение |
| --- | --- | --- |
| 0 | Обычное наполнение емкости | Жидкости, пульпы, сыпучие материалы |
| 1 | Наполнение с погружением штуцера | Дозирование жидкостей до верхнего уровня |
| 2 | Тоже с погружением/возвратом штуцера | Дозирование жидких пенных продуктов |
| 3 | Обычное наполнение и опустошение | Дозирование сыпучих в различные емкости |
| 4 | Наполнение с частичной отсыпкой | Дозирование с отсыпкой |
| 5 | Контрольно-весовой автомат | Дозирование в цикле, контроль дозы по допуску |
| 6 | Дозатор-счетчик дискретного действия | Дозирование заданной массы |

ПРОГРАММЫ ДОЗИРОВАНИЯ

ПРОГРАММА 0: ОБЫЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ

Типичное применение:

•простое наполнение емкостей, резервуаров и т.п.

•дозирование продуктов в «бигбеги»

Функционирование:

•процесс активируется (активны ключи output 1 и output 2) при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1)

•цикл считается выполненным, когда наполненная емкость удалена с весов (весовой системы)

•отсчет выполняется в режиме брутто или нетто

ПРОГРАММА 1: НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ С ПОГРУЖЕНИЕМ ШТУЦЕРА

Типичное применение:

•дозирование жидкостей в емкости «под горлышко»

•дозирование продуктов на линиях упаковки/консервации  •дозирование продуктов на линиях «барабанного» типа и т.п.

Функционирование:

•процесс активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1) и штуцер погружается в заливочную горловину (активен output 3)

•в начале дозирования активны оба выхода грубо/точно

•в конце процесса штуцер автоматически выходит из горловины (неактивен output 3); цикл считается выполненным, когда наполненная емкость удалена с весов (весовой системы)

•отсчет выполняется в режиме брутто или нетто

ПРОГРАММА 2: НАПОЛНЕНИЕ ЕМКОСТИ С ПОГРУЖЕНИЕМ И ВОЗВРАТОМ ШТУЦЕРА

Типичное применение:

•дозирование пенистых жидкостей в емкости;

•дозирование продуктов с минимально возможным временем контакта с атмосферным кислородом.

Функционирование:

•процесс активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1) и штуцер погружается в заливочную горловину до максимальной глубины. В начале дозирования активны оба выхода грубо/точно

•по завершению этапа “d-Lift” штуцер автоматически занимает среднюю позицию до конца дозирования;

•цикл считается выполненным, когда штуцер полностью вышел из горловины и наполненная емкость удалена с весов (весовой системы)

ПРОГРАММА 3: ОБЫЧНОЕ НАПОЛНЕНИЕ И ОПУСТОШЕНИЕ ЕМКОСТИ

Типичное применение:

•промежуточный весовой бункер

•дозирование широкого назначения

Функционирование:

•процесс активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1). В начале дозирования активны оба выхода грубо/точно

•опустошение выполняется полностью;

•цикл считается выполненным, когда полезная масса находится в нулевой зоне после полного опустошения емкости.

ПРОГРАММА 4: ДОЗИРОВАНИЕ С ЧАСТИЧНОЙ ОТСЫПКОЙ

Типичное применение:

•расходные бункера, силосы, хопры

•цикличное дозирование с отсыпкой

Функционирование:

•процесс наполнения активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1). В начале дозирования активны оба выхода грубо/точно

•в начале отсыпки активны также оба выхода грубо/точно

•например, можно наполнить бункер до 3000 кг и циклично отсыпать по 180 кг. Далее процесс повторяется.

ПРОГРАММА 5: КОНТРОЛЬНО-ВЕСОВОЙ АВТОМАТ.

Типичное применение:

•контрольно-весовые автоматы

•взвешивание липких и вязких продуктов

Функционирование:

•процесс наполнения активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1) в режиме «грубо». Далее, для получения заданной массы, производится корректировка до точного значения: по сигналу отсыпки активны оба выхода грубо/точно

•процесс наполнения/разгрузки может быть цикличным.

ПРОГРАММА 6: ДОЗАТОР-СЧЕТЧИК ДИСКРЕТНОГО ДЕЙСТВИЯ

Типичное применение:

•промежуточные расходные бункеры, хопры

•дозирование продуктов в «бигбеги»

Функционирование:

•процесс активируется при поступлении внешнего запускающего импульса (input 1). В начале дозирования активны оба выхода грубо/точно

•опустошение выполняется полностью после поступления входного импульса; счетчик складывает кол-во масс отмеренных доз.

•наполнение и опустошение может выполнятся циклично;

•если кол-во просуммированных масс больше заданной величины, то следующего цикла наполнения не происходит.